## Slide 1: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS EN ALBAÑILERIA
Integrantes: Mauricio Leal V.
Pablo Pizarro R.
Ignacio Yáñez G.
Profesor: Jorge Pulgar A.

## Slide 2: ¿QUÉ ES LA ALBAÑILERÍA?
Según la norma NCh353.Of200:
  Albañilería: toda aquella obra formada por elementos unitarios prefabricados, de dimensiones manejables por un solo operario, constituidos por materiales naturales o artificiales, como piedra, adobe, arcilla cocida, mortero u hormigón de cemento, o cualquier otro material compactado, que tenga forma y dimensiones definidas, sea hueco o lleno. Las obras se forman por la yuxtaposición de estos elementos individuales, unidos, en general, por un aglomerante adecuado y eventualmente reforzado por otros elementos de naturaleza similar o heterogénea.

## Slide 3: HISTORIA DE LA ALBAÑILERÍA
Pirámides maya (Tikal, S. IV A.C.)

## Slide 4: HISTORIA DE LA ALBAÑILERÍA
Albañilería simple en Lima 1960.

## Slide 5: PROPIEDADES DE LA ALBAÑILERÍA
Mortero de albañilería:
  Mezcla de: arena + cemento de albañilería + agua
  Funciones:
  Propiedad más importante: Adherencia
Unir unidades de albañilería
Sellar e impedir penetración de aire y agua
Adherir armaduras, amarras, …

## Slide 6: PROPIEDADES DE LA ALBAÑILERÍA
Que ocurre con una adherencia insuficiente:
Adherencia correcta
Adherencia insuficiente

## Slide 7: PROPIEDADES DE LA ALBAÑILERÍA
Hormigón de relleno (Grout):
  Cono ≥ 18 cm.
  Resistencia a la compresión ≥ 14 MPa.

## Slide 8: PROPIEDADES DE LA ALBAÑILERÍA
Barras de refuerzo:
  Función:
Resistir tensiones de tracción producidas en muros.
Proporcionar capacidad de deformación inelástica a los muros.
Controlar agrietamiento (distribución y espesor).

## Slide 9: TIPOS DE LADRILLOS
Materia Prima | Geometría | Forma de Fabricación

## Slide 10: RECOMENDACIONES DE DISEÑO
La práctica en la estructuración en albañilería recomienda los siguiente:
Uso de formas simples, por ejemplo rectangulares o cuadradas.

## Slide 11: RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Para las dimensiones de planta, se recomienda que el largo no exceda el triple del ancho. Esto a fin de evitar muros muy largos, más susceptibles a fallar frente a cargas perpendiculares.

## Slide 12: RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Se recomienda privilegiar la continuidad de los muros, manteniendo su ubicación a lo alto del edificio, conservando la modalidad de refuerzo empleado.
Mantener la altura de todos muros de un piso por debajo de los 3 metros.

## Slide 13: RECOMENDACIONES DE DISEÑO
Por último, los muros de albañilería se deben distribuir en la planta del edificio en dos direcciones, ortogonales entre sí, y en forma simétrica para reducir los efectos de torsión sísmica

## Slide 14: ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA
La estructuración en albañilería se divide en dos grandes categorías:
Albañilería armada
Albañilería confinada

## Slide 15: ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA: ALBAÑILERÍA ARMADA
Diseño basado en el refuerzo de los muros de albañilería con armadura tanto longitudinal (escalerillas) como transversal (barras de refuerzo), con el objetivo de soportar las cargas flectantes y de corte.
Utilizada en Chile desde los años 70.
Diseño basado por la norma NCh1928.

## Slide 16: ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA: ALBAÑILERÍA ARMADA

## Slide 17: ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA: ALBAÑILERÍA CONFINADA
Basado en el refuerzo de los paños de albañilería mediante columnas y cadenas (vigas) de hormigón armado.
La norma que rige el diseño de la albañilería armada es la NCh2123.
Su uso en Chile data de los años 30’

## Slide 18: ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA: ALBAÑILERÍA CONFINADA

## Slide 19: CUBICACIONES
Según NCh 353:
  Muros y tabiques : superficie efectiva, descontando porción de vanos según dimensión, tipo de unidad, ejecución y pilar de HA.
  Arcos , bóvedas y cúpulas : volumen efectivo.
  Juntas de dilatación : longitud.

## Slide 20: PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS

## Slide 21: PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS

## Slide 22: PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS

## Slide 23: PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS

## Slide 24: USO EN CHILE
Principalmente en edificios de tipo unifamiliar y multifamiliar de uso habitacional, en su mayoría viviendas sociales.

## Slide 25: USO EN CHILE
Según CENSO 2002, 62 % viviendas albañilería. En descenso en la actualidad
Distribución de viviendas por material (Censo 2002).
Distribución de viviendas por material (Censo 2016).

## Slide 26: USO EN CHILE
Uso de albañilería, hormigón y madera en los últimos años (INE, 2001-2016).

## Slide 27: USO EN CHILE
Limitaciones de la OGUC
Edificio clase C
Edificio clase D
          2 pisos
          Altura libre < 2.6 m
          4 pisos
          Altura libre < 5m

## Slide 28: USO EN CHILE
Edificio ex arsenales de guerra. 1985.

## Slide 29: USO EN CHILE
Iglesia y Convento de San Francisco. 1618.

## Slide 30: USO EN CHILE
Catedral de Santiago. 1745.

## Slide 31: USO EN EL MUNDO
India – 84.7% de los 249 millones de viviendas (Censo 2001)
México – 80% de los 22 millones de viviendas (Censo 2000)

## Slide 32: USO EN EL MUNDO
Ciudad amurallada de Shibam, Yemen. UNESCO 1982.

## Slide 33: USO EN EL MUNDO
Edificio Monadnock, Chicago. 1981. NRHP 1970.

## Slide 34: USO EN EL MUNDO
Catedral de San Vito, Praga. (1962)

## Slide 35: USO EN EL MUNDO
Ciudad de Dubrovnik, Croacia. UNESCO 1994.

## Slide 36: REFERENCIAS
[1] Thomas Sturm M, 2018. Apuntes de cátedra curso CI5223 Diseño de Albañilería Estructural, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, U. de Chile.
[2] NCh353.Of2000. Construcción - Cubicación de obras de edificación - Requisitos. (2000)
[3] NCh1928.Of93. Albañilería armada - Requisitos para el diseño y cálculo. (1993)
[4] NCh2123.Of97. Albañilería confinada - Requisitos de diseño y cálculo. (1997)
[5] Censo Chile 2002. www.ine.cl/estadisticas/censos/censos-de-poblacion-y-vivienda [Consulta: 02/12/2018]
[6] Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. Ministerio de vivienda y urbanismo. (1992)
[7] Edificio ex arsenales de guerra. www.monumentos.cl/monumentos-historicos/edificio-ex-arsenales-guerra [Consulta: 02/12/2018]
[8] Iglesia y convento de San Francisco. www.monumentos.cl/monumentos-historicos/iglesia-convento-san-francisco [Consulta: 02/12/2018]
[9] Catedral de Santiago. www.monumentos.cl/monumentos-historicos/catedral-santiago [Consulta: 03/12/2018]
[10] Ciudad de amurallada de Shibam. whc.unesco.org/en/list/192/ [Consulta: 03/12/2018]
[11] Edificio Monadnock. npgallery.nps.gov/NRHP/monadnock-block [Consulta: 03/12/2018]
[12] Catedral de San Vito. www.prague.eu/castillo-de-praga-catedral-de-san-vito [Consulta: 03/12/2018]
[13] Ciudad vieja de Dubrovnik. whc.unesco.org/en/list/95/ [Consulta: 03/12/2018]